## Slide 1: Разработка системы автоматического развертывания микросервисных приложений в облачной инфраструктуре на основе алгоритма комбинаторной оптимизации
магистерская диссертация Смирнова А.Б.,
Направление подготовки: 1УТСм-01-21 Управление в технических системах
Научный руководитель: Маслов Е.А.
к.т.н.

## Slide 2: Актуальность темы

## Slide 3: Актуальность темы
На данный момент нет готовых программных решений управления использованием ресурсов серверов на уровне АСУ ТП
Почему оркестрация не применяется на уровне АСУ ТП:
Ограниченность серверных мощностей цеховых АСУ ТП.
Территориальная отделенность различных АСУ ТП друг от друга

## Slide 4: Цель работы
Цель работы: минимизация количества задействованных виртуальных и физических серверов при распределении программных компонентов на серверной инфраструктуре.
Объект исследования: инфраструктура развертывания программного обеспечения на физических и виртуальных серверах центра обработки данных АО «Северсталь-инфоком».
Предмет исследования: методы оптимизации автоматического развертывания микросервисных приложений на серверах.

## Slide 5: Задачи
Для достижения поставленной цели в работе сформулированы следующие задачи:
Проанализировать существующие решения по развертыванию ПО на серверных фермах. Провести патентный обзор.
Рассмотреть существующие алгоритмы оптимизации, разработать математическую модель системы, адаптировать алгоритмы и реализовать симулятор системы для выбора наиболее подходящего алгоритма оптимизации.
Реализовать систему автоматического развертывания ПО, провести экспериментальные исследования работы системы.
Выполнить технико-экономическое обоснование проекта.

## Slide 6: Анализ известных решений
5
Наиболее распространенный инструмент контейнеризации - Docker

## Slide 7: Анализ известных решений
5
Наиболее распространенный оркестратор - Kubernetes

## Slide 8: К чему необходимо прийти

## Slide 9: Вербальная постановка задачи
Имеется коллекция сервисов и коллекция серверов.
Необходимо распределить все сервисы на минимальное количество серверов, с учетом того, что один сервис может располагаться только на одном сервере.
При размещении сервисов на сервера должно учитываться ограничение на объем ПЗУ, ОЗУ, кол-во занятого процессорного времени и тип ОС. Указать эти ограничения на мат модели?

## Slide 10: Математическая модель
где – множество сервисов, - размер -го сервиса, а – вместимость го сервера.

## Slide 11: Математическая модель
Размер каждого сервиса описывается кортежем
,
где - количество занимаемой оперативной памяти, - количество занимаемой памяти на постоянном запоминающем устройстве, - количество занимаемого процессорного времени, – тип операционной системы, на которой запускается -й сервис
Вместимость каждого сервера описывается кортежем
,
где - количество свободной оперативной памяти, - общий объем оперативной памяти, - количество свободной памяти на постоянном запоминающем устройстве, – общий объем памяти на постоянном запоминающем устройстве, – свободное количество процессорного времени, – тип операционной системы сервера.

## Slide 12: Алгоритмы решения NP-полной задачи
Алгоритм BFD (наилучший подходящий с упорядочиванием) –простейший алгоритм упаковки.
Генетический алгоритм – аналог естественного отбора в природе.
Алгоритм имитации отжига – аналог процесса образования в веществе кристаллической структуры с минимальной энергией при охлаждении.

## Slide 13: Блок –схема алгоритма BFD

## Slide 14: Блок –схема алгоритма имитации отжига

## Slide 15: Функция энергии
, где
- количество не занятых серверов,
– количество северов с отрицательным значением свободной памяти,
- количество северов с положительным значением свободной памяти,
- количество северов с отрицательным значением свободной оперативной памяти,
­- количество северов с положительным значением свободной оперативной памяти,
- показатель разброса количества наиболее занятых и наименее занятых серверов, коэффициенты
= 2.56, = 2,82, = 1,4, = 2,8, = 1,24 – коэффициенты штрафа и поощрения, определенные экспертным путем.
Понижение температуры осуществляется по закону Больцмановского отжига
.

## Slide 16: Блок –схема генетического алгоритма

## Slide 17: Функция приспособленности
, где
- количество не занятых серверов,
– количество северов с отрицательным значением свободной памяти,
- количество северов с положительным значением свободной памяти,
- количество северов с отрицательным значением свободной оперативной памяти,
­- количество северов с положительным значением свободной оперативной памяти,
– дисперсия, , коэффициенты
= 2.56, = 2,82, = 1,4, = 2,8, = 1,24 – коэффициенты штрафа и поощрения, определенные экспертным путем.
Метод селекции – усечением, тип скрещивания – многоточечное, вероятность применения оператора мутации – 0,3

## Slide 18: Функция скрещивания

## Slide 19: Симулятор инфраструктуры

## Slide 20: Результаты сравнения алгоритмов
Название алгоритма | Время работы алгоритма, с
Алгоритм BFD | 0,0022
Алгоритм имитации отжига | 0,2365
Генетический алгоритм | 1,2631
Название алгоритма | Вероятность ошибочного решения
Алгоритм BFD | 0,00
Алгоритм имитации отжига | 0,07
Генетический алгоритм | 0,01
Название алгоритма | % свободных серверов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Кол-во сервисов | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
Алгоритм BFD | 100 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0
Алгоритм имитации отжига | 100 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50
Генетический алгоритм | 100 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50

## Slide 21: Результаты сравнения работы алгоритмов на тестовой выборке

## Slide 22: Результаты сравнения работы алгоритмов на тестовой выборке

## Slide 23: Результаты сравнения работы алгоритмов на тестовой выборке

## Slide 24: Результаты сравнения работы алгоритмов на тестовой выборке

## Slide 25: Результаты сравнения алгоритмов
По результатам сравнения выбран генетический алгоритм:
Время работы не превышает заданного максимума 10 минут.
Вероятность ошибочного решения одна из наименьших.
Количество задействованных серверов при увеличении числа устанавливаемых сервисов наименьшее.

## Slide 26: Технологии разработки приложения
Система автоматического развертывания микросервисных приложений в облачной инфраструктуре имеет клиент-серверную архитектуру.

## Slide 27: Расчет экономической эффективности
Трудоёмкость работ по проекту
Экономическая эффективность проекта
Руководитель: 1,5 чел/часа
Разработчик: 97 чел/часов
Капитальные затраты: 267 116 рублей
Срок окупаемости: 5,75 месяцев
Ежегодная экономия: 274 143 рублей
Применение разработанной системы позволило сократить количество задействованных физических/виртуальных машин в облачной инфраструктуре предприятия на 13%.

## Slide 28: Итоги работы
Осуществлён анализ известных подходов и систем. Проведён патентный обзор.
Разработана математическая модель системы и выбран алгоритм решения поставленной задачи.
Разработано система автоматического развертывания приложений.
Подготовлено технико-экономическое обоснование проекта.
Выступления на мероприятиях с материалами ВКР:
VI Всероссийская научно-практическая конференция «Современные информационные технологии. Теория и практика», Череповец, 2021 г.
Результаты внедрения системы на предприятии:
Применение на предприятии подтверждено актом внедрения

## Slide 29: Работа системы